## Slide 1
HySwash:
Un metamodelo para la estimación de niveles de inundación y caudales de rebase en costas de arrecife de coral
Alba Ricondo,
Laura Cagigal , Ana Rueda, Nicolás Ripoll y Fernando Méndez

## Slide 2
Introducción
Los arrecifes de coral transforman el oleaje y protegen las costas de la inundación
El cambio climático aumentará la frecuencia y magnitud de fenómenos extremos, potenciando su vulnerabilidad
Isla Tongatapu
Atolón Kwajalein
1/14

## Slide 3
Motivación
Metamodelos
2/14
Relación directa entre la hidrodinámica exterior y la morfología del arrecife con la inundación
A corto plazo
Evaluación del riesgo de inundación
Sistemas de Alerta Temprana (SAT)
A largo plazo
Proyecciones de cambio de la hidrodinámica en arrecifes debido al CC
Evaluación de la vulnerabilidad y medidas de adaptación
HyCReWW Rueda et al., 2019
BEWARE Pearson et al., 2017
Amores et al., 2022

## Slide 4
3/14
Estudio del riesgo de inundación en 2 bases militares del Pacífico
Proyecto SERDP RC-2644
Riesgo de Inundación en Atolones

## Slide 5
Forzamiento:
Reanálisis Histórico / Emulado de condiciones hidrodinámicas a pie de arrecife
Series temporales de los indicadores de inundación
Ru2%, Q
MDA
SWASH 1D
RBF
Morfología:
Perfil de arrecife de coral
Metamodelo
híbrido de inundación
4/14
Caracterización del Clima de Inundación
X (m)
Depth (m)
Metamodelo HySwash

## Slide 6
5/14
1. Segmentación del Dominio 2D en perfiles 1D
2. Algoritmo de Selección
500
casos representativos / perfil
x
RBF(x)
3. Modelado numérico SWASH 1D
Camus et al., 2011
4. Interpolación RBF
Reconstrucción Variables
Run-up y Q
Metamodelo HySwash

## Slide 7
Proyecciones de CC
Global and Regional Sea Level Rise Scenarios for the United States
Sweet et al. 2017
Nº de eventos / año
Nº Horas de inundación / año
5. Caracterización del clima de inundación
6/14
Acople con un modelo de inundación de alta resolución
Lisflood-FP
Metamodelo HySwash

## Slide 8
Forzamiento:
Condiciones de oleaje y nivel
LSH
Indicadores de inundación y de los procesos de transformación a lo largo del arrecife
Set-up, Ru2%, H
MDA
SWASH 1D
PCA + RBF
Morfología:
Perfiles de arrecife de coral parametrizados
Metamodelo
híbrido de inundación
f
S(f)
Espectro
JONSWAP
0 200 400 600 800 1000 1200
5
0
-5
-10
-15
X (m)
Depth (m)
Validación
Cruzada
K-Fold
7/14
Generalización HySwash

## Slide 9
Condiciones de Contorno
Muestreo de Hipercubo Latino (LHS)
y
x
LHS en 2 dimensiones
10000 combinaciones
Nº Muestras
Genera una muestra de datos aleatoria a partir de una distribución multidimensional
 | 0.5 | 3
 | 0.005 | 0.5
 | -1 | 1
 | 1 | 20
 | -20 | 20
 | 0.5 | 3
 | 0.005 | 0.5
 | -1 | 1
 | 1 | 20
 | -20 | 20
Creación de un forzamiento exterior sintético
8/14
W

## Slide 10
Modelado
No hidrostático
1 capa vertical
Simulación numérica SWASH 1D
Hrms
Set-up
Run-up
X (m)
Depth (m)
0.05
0.1
500
300
200
Coeficiente de fricción Manning = 0.1
Kh < 5
Prof. intermedias: h/L < 0.5
Tiempo de simulación: 3600 s
Calentamiento: 15%
Forzamiento: Jonswap unimodal
Output: Niveles y Run-up
9/14

## Slide 11
Dimensionalidad
Análisis de Componentes Principales (PCA)
Output SWASH -> 500 casos con 1000 valores de
PC1
PC2
PCA en 2 dimensiones
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
500
PCA en 500 dimensiones
Selección de 3 PCs
99% varianza explicada con las 2 primeras
PCs: Variación de las EOFs en los 500 casos
EOFs: Modos de oscilación espacial
Rotura
10/14

## Slide 12
Validación cruzada K-Fold
X = 800
X = 1000
X = 800
X = 1000
11/14
MDA Cases = 500
K = 5
K iteraciones (K-Folds)
Validación
Conjunto de entrenamiento

## Slide 13
Hrms Reconstruido
Hrms Modelado
Set-up Reconstruido
Set-up Modelado
12/14
Validación cruzada K-Fold

## Slide 14
Conclusiones y Discusión
Generalización del metamodelo:
Bimodalidad
Parámetros morfológicos del arrecife
Validación:
Simulación 1D vs. 2D puede resultar en una sobreestimación del set-up
  Importancia de la resonancia a lo largo de la costa (Siguiente Ponencia: Manuel Zornoza-Aguado)
Validación con datos instrumentales o de laboratorio
13/14
Arrecife de Apia, Guam
HySwash pueden ser una herramienta muy eficaz para la evaluación de riesgos de inundación o proyecciones de CC sobre arrecifes de coral

## Slide 15
Alba Ricondo Cueva
alba.ricondo@unican.es
geocean.unican.es
Agradecimientos
Este trabajo está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, bajo el proyecto de Plan Nacional “Beach4Cast” (PID2019-107053RB-I00).

## Slide 16
Metodología: Modelado
Simulación numérica SWASH 1D
Set-up:
Inversamente proporcional a la altura de ola en rotura y al calado
Dinámicas del oleaje:
Rotura
Transformación a lo largo del arrecife
Run-up e Inundación
WL (m)
(m)
(m)
Set-up, Run-up y Hrms
Indicadores de inundación
Run-up:
Proporcional a la altura de ola en rotura y al nivel del mar
WL (m)
(m)
Run-up (m)